## Slide 1: Základné typy a parametre pamätí v počítačoch
Mgr. Ing. Martin Butkovský

## Slide 2: Základné typy a parametre pamätí v počítačoch
  Úvod
    pamäte v počítačoch sa používajú na ukladanie rôznych foriem informácií, ako sú
    údaje, programy, adresy, textové súbory a informácie o stave v procesore a iných
    počítačových zariadeniach
    informácie uložené v pamäti možno rozdeliť na bity, bajty, slová, bloky, segmenty,
    stránky a ďalšie väčšie dátové štruktúry, ktoré majú svoje vlastné identifikátory.
    informácie sa ukladajú na pamäťové miesta a na čítanie alebo zápis informácií na
    pamäťové miesto je potrebné vykonať jednu operáciu prístupu do pamäte, ktorá si
    vyžaduje riadiace signály

## Slide 3: Základné typy a parametre pamätí v počítačoch
na základe metódy adresovania informácií možno pamäťové zariadenia
  1. pamäte, v ktorých je prístup k pamäťovým bunkám riadený pomocou adries
  2. pamäte, v ktorých je prístup k pamäťovým bunkám riadený obsahom pamäte

## Slide 4: Základné typy a parametre pamätí v počítačoch
  1. pamäte, v ktorých je prístup k pamäťovým bunkám riadený pomocou adries
  každé pamäťové miesto má svoju adresu, pomocou ktorej je možné zvoliť miesto v pamäti a vykonať požadovanú operáciu
  pamäte sú založené na hardvérových obvodoch, ktoré dekódujú adresy a vyberajú požadované miesto pre operáciu prístupu do pamäte.
  adresa je poradové číslo bunky v pamäti
  adresný priestor pamäte
    množina všetkých adries dostupných v danej pamäti

## Slide 5: Základné typy a parametre pamätí v počítačoch
2. pamäte, v ktorých je prístup k pamäťovým bunkám riadený obsahom pamäte
  asociatívne pamäte - pamäte adresovateľné obsahom
    nemajú dekodéry adries
    výber požadovaného miesta uskutočňuje ako výsledok porovnania tohto obsahu pamäte s požadovaným informačným vzorom
      na operáciu výberu sa používa časť informácií uložených na danom mieste
      pozitívny výsledok porovnania so vzorom aktivuje načítanie zostávajúcich informácií z miesta
    počas operácie zápisu sú okrem základných údajov, ku ktorým sa v budúcnosti bude pristupovať, na každom mieste uložená ďalšia informácia, ktorá sa použije na vyhľadávanie pomocou porovnávacej metódy

## Slide 6: Základné typy a parametre pamätí v počítačoch
pamäte adresované adresami je možné rozdeliť na nasledujúce typy podľa spôsobu prístupu k pamätovému miestu na danej adrese:
  a. pamäte s náhodným prístupom
  b. pamäte so sekvenčným prístupom
  c. pamäte s cyklickým prístupom

## Slide 7: Základné typy a parametre pamätí v počítačoch
  a. pamäte s náhodným prístupom
    doba prístupu je rovnaká pre všetky bunky v pamäti
    nezáleží na poradí bunky v pamäti
    prístup sa uskutočnuje na základe adresy v ľubovoľnom poradí
    každé umiestnenie v pamäti s náhodným prístupom má nezávislé hardvérové ​​obvody, ktoré zabezpečujú prístup
    hardvérové obvody sa aktivujú v dôsledku dekódovania adresy
    polovodičové pamäte typu RAM a ROM

## Slide 8: Základné typy a parametre pamätí v počítačoch
b. pamäte so sekvenčným prístupom
    informácie sa ukladajú postupne na dátový nosič, napr. magnetická páska alebo povrch optického disku - na špirálovej dráhe.
  prístup k dátam sa uskutočňuje, zatiaľ čo sa nosič pohybuje v porovnaní so
  zapisovacím alebo čítacím zariadením pod kontrolou riadiacej jednotky,
  ktorá počíta adresy susedných miest.
    doba prístupu nie je rovnaká pre všetky bunky v pamäti
    záleží na poradí bunky v pamäti

## Slide 9: Základné typy a parametre pamätí v počítačoch
  c. pamäte s cyklickým prístupom
    informácie sú uložené na nosiči, ktorý predstavuje slučku (kruh) alebo množinu
    slučiek (kruhov)
    umožňuje, aby na nejakom mieste na nosiči došlo k náhlej zmene adresy - z
    najväčšej na najmenšiu
    prístup k dátam sa uskutočňuje, zatiaľ čo sa nosič pohybuje vzhľadom na zapisovacie
    alebo čítacie zariadenie, pod kontrolou riadiacej jednotky, ktorá počíta adresy
    susedných miest.
    objavuje sa veľa čítacích a zapisovacích zariadení (hláv)
    príkladom takejto pamäte je pamäť magnetického disku - harddisku

## Slide 10: Základné typy a parametre pamätí v počítačoch
Najdôležitejšie parametre:
  1. Kapacita pamäte alebo objem pamäte
    počet umiestnení, ktoré existujú v danej pamäti
      meria sa v bitoch, bajtoch alebo slovách
      ak sa používajú slová, musí sa uviesť dĺžka slova v bitoch alebo bajtoch.
  2. Čas prístupu do pamäte
    čas, ktorý sa začína odoslaním žiadosti o prístup do pamäte až po príjem požadovaných informácií
      čas prístupu určuje rýchlosť pamäte do jednej bunky v pamäti
      pre rýchle pamäte je čas prístupu malý.

## Slide 11: Základné typy a parametre pamätí v počítačoch
Najdôležitejšie parametre:
  3. Prenosová rýchlosť pamäte
    rýchlosť čítania alebo zápisu dát do danej pamäte
      meraná v bitoch za sekundu alebo bytoch za sekundu.

## Slide 12: Základné typy a parametre pamätí v počítačoch
Platia nasledujúce pravidlá týkajúce sa parametrov pamäte:
  a. narastajúca kapacita pamäte znižuje náklady na pamäť uložených informácií
  b. nižší prístupový čas zvyšuje náklady na pamäť za bit
  c. rastúca kapacita pamäte často zodpovedá väčšiemu času prístupu