## Slide 1: Sekvenčné logické obvody
Dávid Jančár
3.C

## Slide 2: Sekvenčné logické obvody
• Sekvenčné logické obvody patria medzi základné obvody digitálnej techniky.
• Na rozdiel od kombinačných obvodov závisí ich výstup nielen od aktuálnych vstupov, ale aj od predchádzajúceho stavu.
• Pamätajú si informáciu – majú tzv. pamäťový efekt.

## Slide 3: Sekvenčné logické obvody
• Sekvenčné obvody obsahujú spätnú väzbu – výstup je privedený späť na vstup.
• Tým sa vytvára pamäťový stav.
• Základným prvkom sekvenčných obvodov je preklápací obvod.

## Slide 4: RS preklápací obvod
• RS preklápaš má dva vstupy: S (Set) a R (Reset).
• V tvára sa omocou dvoch NOR alebo NAND hradiel.

## Slide 5: RS preklápací obvod pomocou NOR
Schéma RS pomocou NOR-ov
Pravdivostná tabuľka pomocou NOR-ov

## Slide 6: RS preklápací obvod pomocou NAND
Schéma RS pomocou NAND-ov
Pravdivostná tabuľka pomocou NAND-ov

## Slide 7: Synchrónny RS preklápací obvod
Vstup je možný meniť len ak je logická hodnota hodinového impulzu = 1

## Slide 8: D preklápací obvod
• D preklápač má jediný vstup D a hodinového signálu CLI.
• Vytvára sa z RS pridaním invertora.
• Pri nábežnej hrane hodinového impulzu sa hodnota na vstupe D prenesie na výstup Q.
• Pravdivostná tabuľka:

## Slide 9: D preklápací obvod

## Slide 10: Porovnanie RS a D
• Typ I Počet vstupov I Problémové stavy IPoužitie
• RS | 2 (S, R) I Áno (S=R=I) I Jednoduché pamäte
• DI 1 (D) I Nie I Registre
• D preklápač je zjednodušenou verziou RS —eliminuje zakázaný stav.

## Slide 11: Využitie v praxi
• Používajú sa v registroch , pamätiach, mikroprocesoroch.
• V každom modernom digitálnom zariadení sa nachádzajú sekvenčné obvody.
• Zabezpečujú uchovávanie a spracovanie binárnych údajov.

## Slide 12: Ďakujem za pozornosť