## Slide 1: Reproduktory
Andrej Dvorák

## Slide 2: Parametre
• Výkon (W) – RMS (menovitý), MAX (špičkový)
• Impedancia (Ω) – 4, 6 alebo 8 ohmov
• Frekvenčný rozsah – napr. 20 Hz – 20 kHz
• Citlivosť (dB/W/m) – 85–95 dB bežne
• Skreslenie (THD) – pod 1 % = kvalitný zvuk
• SNR – odstup signál/šum, vyšší = čistejší zvuk
Notes: RMS - dlhodobý reálny výkon bez poškodenia reproduktoru, MAX - krátkodobý špičkový výkon. Impedencia - musí byť prispôsobená zosilnovaču, ak impedancia nesedí, môže dôjsť k skresleniu alebo poškodeniu zosilňovača.
Hz - hlboké basy, Khz -navyššie výšky.
Citlivosť sa udáva v (dB/W/m),
Skreslenie udáva ako veľmi je zvukv zdeformovaný oproti originálu, čím menšie skreslenie tým kvalitejší zvuk, kvalitné reptoduktory ho majú pod 1%.
Vyjadruje pomer medzi úrovňou užitočného zvuku a šumom zariadenia. - čím vyššie snr - čistejší zvuk.

## Slide 3: Rozdelenie
Podľa princípu
• Dynamické – najrozšírenejšie, využíva magnet a cievku,
• Elektrostatické – membrána je v elektrostatickom poli, poskytujú veľmi presný zvuk.
• Piezoelektrické – využívajú piezo kryštál, malé rozmery, slabší zvuk (pípania, bzučiaky).
• Plazmové - využívajú plazmu na generovanie zvuku (experimentálne, vysoká kvalita).

## Slide 4: Rozdelenie
Počítačové rozdelenie
Integrované – v notebookoch, monitoroch, mobiloch, základná kvalita.
Externé stereo reproduktory (2.0) – základné ozvučenie pre PC.
Systémy 2.1 – dva satelity + subwoofer.
Multikanálové sústavy (5.1, 7.1, 9.1 …) – priestorový zvuk pre filmy a hry.
Profesionálne štúdiové monitory – presné prehrávanie bez úprav, používané v nahrávacích štúdiách.
Bluetooth a Wi-Fi reproduktory – bezdrôtové prehrávanie hudby z PC alebo mobilu.

## Slide 5: Princíp činnosti
Elektrický signál → prúd v kmitacej cievke.
Cievka je v magnetickom poli permanentného magnetu.
Podľa zmeny prúdu sa cievka pohybuje dopredu/dozadu.
Cievka je pripevnená k membrane (kužeľu) → membrána sa rozkmitá → rozkmitá vzduch → vzniká zvuková vlna.

## Slide 6: Porty a pripojenie
• 3,5 mm Jack (AUX) – analógové pripojenie
• USB – digitálne, často s vlastnou zvukovou kartou
• HDMI – prenáša obraz aj zvuk
• Optický (TOSLINK, SPDIF) – vysoká kvalita
• Bluetooth / Wi-Fi – bezdrôtové pripojenie
• Profesionálne porty – XLR, TRS, Speakon